4位 IR遥控器说明书

- 功能说明：

A：HH：MM格式的12/24小时制时钟。

B：MM：DD和DD：MM格式的日期。

C：华氏度和摄氏度。

时间、日期、温度循环显示。显示时间分别为T1、T2，T3，     可进行编辑，当所编辑的显示时间为0时，不显示该项。

D： MM：SS正倒计时

E: SS：ss （1/10s)(1/100s) 秒表

二，时间日期温度设置说明

若感应温度低于实际，需增加如3℃

若感应温度高于实际，需减少如2℃

三， MM：SS正倒计时操作步骤

正计时

如有需要，可按停止键停止

倒计时

四：SS：ss（1/10s)(1/100s) 秒表

# Text boxes

编辑键

停止键

亮度调节键（有秒表功能的5英寸以上产品有效）

秒表设置键（无秒表功能时对5英寸及以上产品有亮度调节功能）

复位键

数字键

计时器键

电源键

开始键

校准当前时间。如13:58

按保存时间设置，进入日期校准

校准当前日期。如0721

按键，屏幕显示1—00，设置时间停留时长T1

如1—04，则时间停留4秒

按键，屏幕显示2—00，设置日期停留时长T2

如2—05，则日期将停留5秒

按键，屏幕显示3—00，设置温度停留时长T3

如3—06，则温度将停留6秒

按保存设置

按键

输入3

按键保存温度停留时长，屏幕显示4—00，（4—00为温度补偿格式，

设置方法 如右图

按保存设置

按键，屏幕显示“-”号

输入2

按键保存温度补偿值，屏幕显示5000，进行时间日期温度格式的设置

（左边第一个0号位为0时显示24小时制时间，当为1时显示12小时制时间。第二个0号位0时显示MM：DD格式日期，当为1时显示DD：MM格式日期，第三个0号位为0时显示摄氏温度，当为1时显示华氏温度）

按键保存设置

按进入正计时

按编辑时间，如00：10 即从10秒开始正计时

按键保存设置

按或键开始正计

按键进入倒计时

按键或开始倒计时

按键保存设置

按编辑时间，如10:00，即从10分钟开始倒计时

按键开始倒计时

按键保存设置

按编辑，如10:00，即从10秒钟开始倒计时

按进入秒表倒计时

按键开始正计时

按进入秒表正计时，

显示00:00